## Slide 1: A certification-oriented opencl subset
Projet sugar

## Slide 2: Resize : « embarrassingly parallel »
Wikipedia : « … little or no effort is needed to separate the problem into a number of parallel tasks. »
Data-Race Free (‘DRF’) :
  No R/W conflict
  No W/W conflict

## Slide 3: Histogram : « embarrassingly intricate » (1/2)
Data-Race FULL :
  R/W conflicts
  W/W conflicts
|_|_|_|_|_|_ … _|_|_|_|_|
0 1 2 3 4 5 … 252 253 254 255
Everything is possible

## Slide 4: Histogram : « embarrassingly intricate » (2/2)
Data-Race FREE :
  no R/W conflicts
  no W/W conflicts
|_|_|_|_|_|_ … _|_|_|_|_|
0 1 2 3 4 5 … 252 253 254 255
Every intermediate value is possible

## Slide 5: OpenCL vocabulary
… mais certains le sont moins que d’autres …
  HW et SW : Kalray
  SW : PoCL (OpenCL en open-source)
    8 autres sous Wikipedia
… donc Kalray est un candidat naturel au manycore « certifiable » : SUGAR 2021
  et est ITAR free
« certifiable » = DAL D, puis C à moyen-terme
Séquencement SW :
Boîtes NOIRES
(*)

## Slide 6: Sugar 2021 : Kalray au centre
Sugar 2021 : évaluation Kalray (Coolidge) sur du Traitement d’Image et du réseau de neurones
Egalisation d’histogramme, stitching (bandeau), Yolo
Conclusions préliminaires : cf. présentations projet SUGAR
Kalray se programme de manière variée : OpenCL (avec extensions), mais aussi C/C++/OpenMP
Kalray intègre aussi des Co-processeurs INT8/FP16 (KaNN : compilateur de réseau)
WARNING : l’utilisation des spécificités Kalray fait perdre la portabilité OpenCL
Stratégie SUGAR 2021 : Yolo porté en OpenCL PUR, et comparaison avec le Yolo optimisé Kalray.
OpenCL : initialisation d’un sous-ensemble déterministe en vue de la certification

## Slide 7: Sugar 2022 : La révolution Copernicienne
Kalray change de position : centre du monde  astre errant parmi d’autres
Le nouveau centre du monde :
le besoin Safran de disposer d’une accélération manycore avec potentiel de certification.
    ASAP : TI (traditionnel & NN)
 Nouvel entrant : le FPGA
      Précision : ce n’est pas le nouveau centre du monde
      https://pc2.uni-paderborn.de/fileadmin/pc2/presentations/Kenter-OpenCL-FPGA-Tutorial-2019-03-25-Website-compressed-fixed.pdf
Confirmation du rôle central d’OpenCL : portabilité (CPU/GPU/FPGA) + certifiabilité (DAL C/D)
  Echanger avec le projet Miranda/Eurofl’Eye (visu pilote hélico; clients AH/DGA) qui a un besoin DAL C et utilise des FPGA
    Opportunité 2022 : PST Miranda+ : prototypage GPU (CUDA)
« Assets » logiciels en sortie de SUGAR :
  Produit : librairie de fonctions OpenCL, avec 2 usages : benchmark et produits
  Process : sous-ensemble déterministe d’OpenCL, « OpenCL-Saf » ou « OpenCL-SC », avec outillage proto.
Rêvons un peu : pourquoi pas (à terme) une librairie OpenCV certifiable ?

## Slide 8: Annexe : Les points critiques des manycores vis-à-vis d’une certification
1) Le contexte
  Où sont les redondances ?
    le tout ou le GPU ?
  Sont-elles identiques en DAL ?
    DAL D + DAL D ou DAL C + DAL E ?
2) L’architecture mémoire (HW)
3) Le compilateur OpenCL
4) Le séquenceur OpenCL
5) Le kernel
Points 2+3+4 : le « modèle mémoire »
  Conformité à la spécification OpenCL
compilateur
séquenceur
séquenceur
kernel

## Slide 9: Annexe : LE point critique des manycores vis-à-vis d’une certification
Faisons maintenant une « rotation » :
A[i] = i > 0 ? A[i-1] : A[A_idx_max]
« race condition », « data race »  NON-DETERMINISME

## Slide 10: Annexe : khronos.org

## Slide 11: Annexe : OpenCL dans OpenCV
core
dnn
improc